Casilda, 2 de mayo de 2023.

LICITACION PUBLICA Nº 07/2023 DECRETO Nº 51

“EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 4

Respecto del proceso licitatorio de referencia se emite la presente CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA:

Un oferente consulta:

Considerando que solicitan un plazo de entrega de 15 días corridos contados desde la notificación del decreto de adjudicación y dado a las conocidas condiciones de importación y la situación actual con los equipos en stock, escribimos a ustedes para consultar si aceptan las siguientes características para las cámaras solicitadas en el punto V) del pliego de especificaciones sección “EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”:

- Sensor de imagen: 1/1.8”

- Apertura de lente: F1.2

- Lente Vari focal motorizado: 2.8mm a 12mm

- Tipo de iris: P-iris

- Sensibilidad en color: 0.0014Lux @ F1.2

- Iluminador infrarrojo: 850nm con alcance de 60m

- Resolución de 2688 × 1520 a 25 FPS

- Compresión de video H.265+, H.265, H.264+, H.264

- WDR de 140DB

- 4 stream de video

- DORI: 2.8 a 12 mm: D: 61 m a 151 m, O: 24 m a 60 m, R: 12 m a 30 m, I: 6 m a 15 m

- SNR: ≥ 52 dB

- Soporta tarjeta SD hasta 256GB (soporte de encriptado)

- Soporta ONVIF Profiles S, G y T

- Cuenta con SDK de la paraca para su integración con plataforma de terceros.

- Soporta entrada y salida de audio con evento inteligente de excepción de audio

- Soporta entradas de alarma

- Soporta salidas de alarma (24VAC, 1 A)

- Conexión Ethernet con PoE 802.3at

- Cuenta con certificaciones IP67, IK10

- Cuenta con funciones inteligentes: Captura de rostro, cruce de línea, detección de objeto removido, detección de objeto desatendido, clasificación de objetivos por personas y vehículos.

- Material: Metálico

- Peso: 1330g.

Respuesta: se consultó con el área de video vigilancia de los problemas en la provisión de equipos en las importaciones y en general por la situación actual del país. Por ello el Municipio toma conocimiento y analizará propuestas similares a las solicitadas, en tanto resulten compatibles con el sistema existente.

La presente CIRCULAR ACLARATORIA pasa a formar parte integrante de la Licitación Pública Nº 07/2023.